Extracte de la

GUIA SOBRE LES CONDICIONS BÀSIQUES

DE L’HABITATGE EXISTENT

Cuines i Banys

Document reconegut DRB 11/15

Decret 132/2006 del Consell

ORDRE 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla Renhata.

Pla Renhata Habitabilitat, per a la reforma de cuines, banys i millorar l'accessibilitat

Extracte de la GUIA SOBRE LES CONDICIONS BÀSIQUES DE L’HABITATGE EXISTENT

(Cuines i Banys)

Document reconegut DRB 11/15 Decret 132/2006 del Consell

PRESENTACIÓ DE L’EXTRACTE DE LA GUIA

Aquest extracte pretén ser un document de suport per a establir les condicions d'habitabilitat, funcionalitat i seguretat bàsiques a garantir en els habitatges existents en la Comunitat Valenciana que sol·liciten les ajudes per a la reforma interior de cuines i banys en habitatges, en el marc del Pla Renhata, programades per la Generalitat Valenciana i definides en l'Ordre que estableix les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a la reforma interior d'habitatges, per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

La guia completa, Guia sobre les condicions bàsiques de l'habitatge existent, es va aprovar com a Document Reconegut per a la Qualitat en l'Edificació per la Generalitat Valenciana, amb el codi DRB 11/15, en la Resolució de 30 de març de 2015, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, sobre la base del que s'estableix en el Decret 132/2006, de 29 de setembre, per al reconeixement de documents per a millorar el procés edificatori. Visualitzador Guia DRB 11/15. És en el Tom 2 de la Guia on estan recollides les condicions els habitatges, ja que és en el Tom 1 on es recullen les condicions de l'edifici i els seus elements comuns.

CONDICIONS REGLAMENTÀRIES I BÀSIQUES EN L’HABITATGE EXISTENT

Tal com estableix la Guia, les condicions Reglamentàries i Bàsiques serviran al personal tècnic col·laborador per a inspeccionar habitatges existents i per a orientar a la propietat sobre les intervencions de reforma més convenients que haguera de realitzar.

Es tracta de facilitar a les persones ciutadanes i a les professionals la manera d'identificar si un habitatge existent presenta o no un nivell objectiu mínim de satisfacció del dret a un habitatge digne. En els casos de no observar-se aquest nivell mínim la reforma haurà de contemplar les actuacions necessàries per a esmenar les incidències detectades, a més d'aquelles altres millores que la propietat de l'habitatge desitge realitzar.

En l'apartat següent es presenta l'extracte de les Condicions Reglamentàries i Bàsiques a verificar en les reformes de cuines i banys que opten a les ajudes del Pla Renhata.

S'ha optat per presentar aquestes condicions a manera de fulla de revisió mèdica, per a oferir una eina de treball per al personal tècnic que analitze l'habitatge, el qual podrà reflectir el compliment o no de les condicions Reglamentàries o Bàsiques, anotant breument les incidències detectades, en el seu cas. Aquesta anàlisi, realitzat abans de qualsevol reforma, orientarà sobre les millores imprescindibles a realitzar en l'habitatge, a més de les requerides per la propietat. Una vegada executada la reforma, aquesta mateixa fulla de revisió mèdica permetrà reflectir que es manté les Condicions Reglamentàries i Bàsiques i, en el seu cas, que s'han esmenat les incidències detectades a l'inici.

Respecte a les recomanacions que pot proposar el personal tècnic a la propietat, a més de les necessàries perquè s'esmenen les incidències detectades, es podran contemplar les condicions de Reforma que recull la Guia. Aquestes presenten una selecció de condicions recomanables en reformes parcials d'habitatges existents, de manera que les intervencions s'aproximen en la mesura del possible al nivell establit per la reglamentació per a habitatges de nova construcció (DC-09, CTE, REBT, etc.).

En qualsevol cas, tota intervenció haurà de complir amb el que s'estableix per la normativa aplicable segons la mena de reforma i garantir que no es menyscaba la qualitat de l'habitatge existent.

FULLES DE REVISIÓ MÈDICA DE CUINES I BANYS O LAVABOS

Es presenta a continuació una proposta de fitxa de revisió mèdica per a cuina i per a bany o lavabo, consensuada amb la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, en la qual el personal tècnic col·laborador pot recollir les conclusions sobre el compliment o no de les condicions reglamentàries i bàsiques que han de complir els habitatges que opten a les ajudes del Pla Renhata.

|  | PLA RENHATA D’AJUDES PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE L’INTERIOR DELS HABITATGES |
| --- | --- |
|  | INFORME DEL PERSONAL TÈCNIC COL·LABORADOR PER A SOL·LICITAR LES AJUDES DEL PLA RENHATA |
| DADES DEL PERSONAL TÈCNIC COL·LABORADOR |
| NOM: | COGNOMS: | DNI: |
| TIPUS VIA: | DOMICILI (Carrer/Plaça/núm./porta): | C.D.: |
| PROVÍNCIA: | LOCALITAT: |
| TEL. MÒBIL: | ADREÇA ELECTRÒNICA: |
| COL·LEGI OFICIAL: | NÚM COL·LEGIACIÓ: |
| DADES DE L’HABITATGE |
| TIPUS VIA: | DOMICILI (Carrer/Plaça/núm./porta): | C.D.: |
| PROVÍNCIA: | LOCALITAT: |
| REF. CADASTRAL: | SUP. TOTAL HABITATGE: | ANY DE CONSTRUCCIÓ EDIFICI: |
| DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT PROPIETÀRIA INQUILINA USUFRUCTUÀRIA |
| NOM: | COGNOMS: | DNI: |
| TIPUS VIA | DOMICILI (Carrer/Plaça/núm./porta): | C.D.: |
| PROVÍNCIA: | LOCALITAT: |
| TEL. MÒBIL: | ADREÇA ELECTRÒNICA: |
| DESCRIPCIÓ DE LES OBRES EN HABITACIONS HUMIDES |
| FULLES DE REVISIÓ ADJUNTES, EN FUNCIÓ A LES HABITACIONS HUMIDES A REFORMAR CUINA BANY O LAVABO 1 BANY O LAVABO 2 BANY O LAVABO 3 |
| DESCRIPCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA EN L’ACCESIBILITAT |
| DATA D’INICI DE LES OBRES | DATA DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES |
| La persona tècnica sotasignada declara que les obres estan finalitzades i compleixen amb la normativa vigent aconseguint com a mínim les “Condicions bàsiques i reglamentàries” establides en el document reconegut DRB 11/15, Guia de condicions bàsiques de l'habitatge existent. |
| OBSERVACIONS: La persona tècnica pot indicar ací circumstàncies com haver detectat possibles danys greus en l'estructura o en instal·lacions comunes, per la qual cosa haurà recomanat a la propietat la realització de l’IEEV.CV- Informe d'Avaluació de l'Edifici, o greus danys en la instal·lació elèctrica interior de l'habitatge, per la qual cosa haurà recomanat a la propietat la realització d'un informe per part del personal instal·lador autoritzat. |

En _________________ , a ________ de  __________________ de 202____

Signatura:

| PLA RENHATA D’AJUDES PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE L’INTERIOR DELS HABITATGES INFORME DEL PERSONAL TÈCNIC COL·LABORADOR PER A SOL·LICITAR LES AJUDES DEL PLA RENHATA DADES DE L’HABITATGE TIPUS VIA: DOMICILI (Carrer/Plaça/núm/porta): C.D.: PROVÍNCIA: LOCALITAT: REF. CADASTRAL: |
| --- |
|  |  | FULLA DE REVISIÓ-CUINA | CR (1) | CB (1) | Observacions (2) |
| Espais | Cuina | Superfície útil ≥ 5 m2. | =............m2 |  |  |  |
|  |  | Altura lliure ≥ 2,20 m | =............m |  |  |  |
|  |  | Revestiment llavable i impermeable ≥ 2 m d’altura |  |  |  |
|  |  | Buits a l’exterior o a pati |  |  |  |
|  |  | Superfície dels buits ≥ 10 % sup. útil |  |  |  |
|  |  | 1/3 de la sup. buit mín. és practicable |  |  |  |
| Equipam. | Aigüera |  |  |  |
|  | Espai per a | Cuina |  |  |  |
|  |  | Llavadora (si no està en un altre recinte) |  |  |  |
| Acabats | Revestiment incombustible área de cocció i al costat de calderes o escalfadors |  |  |  |
| Instalacions I | Ventilació | Extracció mecànica de fums |  |  |  |
|  | Sanejament | 1 Aigüera |  |  |  |
|  |  | 1 Llavadora (si no està en un altre recinte) |  |  |  |
|  |  | No s’aprecien defectes en la instal·ació como a fallades en l’estanquitat, fugides, etc. |  |  |  |
|  |  | Els desguassos d’aparells han de disposar de tancaments hidràulics (sifons o caixes sifòniques). |  |  |  |
|  | Lampisteria | 1 aixeta d’aigua freda/calenta en aigüera |  |  |  |
|  |  | 1 presa d’aigua freda en llavadora, si no està en un altre recinte i altres electrodomèstics previstos). |  |  |  |
|  |  | La instal·lació no ha de disposar trams de canonada ni accessoris de materials com a plom, alumini, ferro o acer galvanitzat deteriorat per corrosió |  |  | Possible observació: No s'ha pogut verificar aquest punt. No obstant això la reforma contempla una partida pressupostària per al canvi de canonades en cas que després de la retirada de revestiments es detecten materials no admesos. |
|  |  | No s'aprecien defectes en la instal·lació com a fallades en l'estanquitat, fugides, etc |  |  |  |
|  |  | El sistema de producció d'ACS ha de proporcionar, almenys un cabal instantani de 13 litres/minut a 40 °C |  |  |  |
|  |  |  | Si es disposa de termo acumulador, la seua capacitat ha de ser almenys de 30 litres. |  |  |  |
|  | Electricitat | 1 presa corrent (16 A) per a sist. d’extracció |  |  |  |
|  |  | 1 presa corrent (16 A) per a frigorífic |  |  |  |
|  |  | 1 presa corrent (16 A) per a llavadrentavaixellaora (si no está en un altre recinte) |  |  |  |
|  |  | 2 preses corrent (16 A) lliures |  |  |  |
|  |  |  | Si hi ha presa per a Forn – 25A |  |  |  |
|  |  |  | Si hi ha presa per a Rentavaixella ≥16 A |  |  |  |
|  |  |  | Si hi ha presa per a Assecadora ≥16 A |  |  |  |
|  |  |  | Si hi ha presa per a Escalfador elèctric ≥16 A |  |  |  |

- CR / CB : identifica si la condició es considera “Reglamentària” o “Bàsica”, tal com es desprén de la Guia sobre condicions bàsiques de l'habitatge existent. S'ha d'activar la casella (apareix una creu) si la condició es compleix, si no, deixar la casella sense activar, és a dir, en blanc.

En cas de no complir-se la condició i per tant haver deixat la casella en blanc, en aquest apartat per a “Observacions” indicar breument la incidència detectada, les instruccions per a la seua esmena i si està previst en la reforma.

|  | PLA RENHATA D’AJUDES PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE L’INTERIOR DELS HABITATGES |
| --- | --- |
|  | INFORME DEL PERSONAL TÈCNIC COL·LABORADOR PER A SOL·LICITAR LES AJUDES DEL PLA RENHATA |
| DADES DE L’HABITATGE |
| TIPUS VIA: | DOMICILI (Carrer/Plaça/núm./porta): | C.D . |
| PROVÍNCIA: | LOCALITAT: |
| REF. CADASTRAL: |

|  | FULLA DE REVISIÓ–BANY o LAVABO NÚM. | CR (1) | CB (1) | Observacions (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Espais | Compos. | Almenys un bany és recinte compartimentat |  |  |  |
|  |  | No s'utilitzen com a pas obligat a un recinte |  |  |  |
|  |  | Si hi ha més d'un dormitori, s'accedeix a un bany o lavabo des de l'espai de circulació |  |  |  |
|  | Dimen. | Altura lliure ≥ 2,20 m | =............m |  |  |  |
| Ventilació | No ventilen a través d'altres habitacions |  |  |  |
|  |  | Si ventilen a través de pati de servei, aquest és practicable per a registre i neteja |  |  |  |
|  | Si no disposen de buits a l'exterior | ventilació forçada |  |  |  |
|  |  | ventilació mecànica amb cabal d’extracció ≥ 10 l/s |  |  |  |
| Equip. | Vàter |  |  |  |
|  | Lavabo |  |  |  |
|  | Dutxa |  |  |  |
| Aca- bats | En lavabos, els paraments són impermeables i llavables fins a una altura ≥ 2 m |  |  |  |
| Instalacions | Electricitat | Es respecten els volums de prohibició i de protecció al costat de banyera o dutxa |  |  |  |
|  |  | En el de prohibició no hi ha instal·lats interruptors, preses de corrent ni aparells d'il·luminació. Per al seu aïllament existeixen barandats, mampares o falsos sostres |  |  |  |
|  |  | En el de protecció no se situen interruptors, i si se situen preses de corrent són de seguretat o protegides per diferencials |  |  |  |
|  |  | Si l'escalfador elèctric està en el lavabo/bany, està situat fora del volum de prohibició |  |  |  |
|  | Lampisteria | Aixeta d'aigua freda/calenta en dutxa o banyera |  |  |  |
|  |  | Presa d'aigua freda en vàter |  |  |  |
|  |  | Aixeta d'aigua freda/calenta en el lavabo |  |  |  |
|  |  | El sistema de producció d'ACS ha de proporcionar, un cabal instantani > 13 litres/minut a 40 °C. |  |  |  |
|  |  | Si es disposa de termo acumulador, la seua capacitat ha de ser almenys de 30 litres. |  |  |  |

- CR / CB : identifica si la condició es considera “Reglamentària” o “Bàsica”, tal com es desprén de la Guia sobre condicions bàsiques de l'habitatge existent. S'ha d'activar la casella (apareix una creu) si la condició es compleix, si no, deixar la casella sense activar, és a dir, en blanc.

- En cas de no complir-se la condició i per tant haver deixat la casella en blanc, en aquest apartat per a “Observacions” indicar breument la incidència detectada, les instruccions per a la seua esmena i si està previst en la reforma.